## Slide 1: Interfacciamento sensore Hokuyo URG-04LX
Diego Ferri – Andrea Ghidini

## Slide 2: LADAR: Funzionamento

## Slide 3: Laser Range Scanner: URG-04LX
Min-Max Range | 20-5600mm
Resolution | 10mm
Detecting Angle | 240°
Angular Resolution | 0.36°
Power Consumption | 2.5W (4W max) @ 5V via USB
Weight | 160g
Scan Time | 100ms/scan
Protocols | SCIP 1.1/2.0
Interface | USB 2.0
Cost | ~ 1500€
Il sensore richiede un alimentatore stabile da 1,5 A, è sconsigliato l’uso delle porte USB per l’alimentazione

## Slide 4: URG-04LX: Funzionamento

## Slide 5: Netbook: Acer Aspire One Z5G
Processor | Intel Atom N270 @ 1.6Ghz
Ram | 1Gb
Hard Disk | 8Gb SSD
USB Interfaces | 3
TDP | ~ 15W
OS | Linpus (Fedora derived)
Cost | ~ 200€

## Slide 6: Obiettivi
+

## Slide 7: Architettura
Applicazioni (URGUI)
Device a blocchi – SCIP
/dev/ttyACMx
USB
Librerie URG
Driver CDC-ACM
Il driver ACM crea un device a blocchi su /dev/ttyACMx
Le librerie URG forniscono una comoda implementazione del protocollo SCIP fornendo un’interfaccia in C e C++
È possibile creare applicazioni senza utilizzare le librerie URG, leggendo e scrivendo direttamente sul device a blocchi

## Slide 8: Drivers e librerie
Installare gli strumenti di sviluppo e le librerie rischieste (gcc, make, ncurses)
Ricompilare il kernel aggiungendo il supporto per CDC ACM
Installare le librerie richieste dalle librerie URG: SDL e boost
Scaricare e compilare le librerie URG dal sito Hokuyo

## Slide 9: URGUI
Initialize: inizializzazione del contesto grafico OpenGL tramite SDL e creazione della connessione con il sensore
Update: lettura dei dati dal sensore tramite API URG
Render: trasformazione dei dati in coordinate cartesiane e disegno delle stesse tramite primitive grafiche OpenGL
Initialize
Update
Render

## Slide 10: 1. Initialize
Inizializzazione SDL
Creazione connessione con il sensore tramite librerie URG
Richiesta dei parametri operativi del sensore
Impostazione sistema di coordinate utilizzato da OpenGL
Display
OpenGL World
x
y
z
y
x

## Slide 11: 2. Update
Distanza 1
Distanza 2
Distanza 3
Distanza n
URG

## Slide 12: 3. Render
Cancellazione schermo e disegno griglia
Rappresentazione misure rilevate
 | Misura rilevata
 | Fuori scala
 | Marker ogni 1000 mm

## Slide 13: Compilazione
CPP = gcc
COMPILE = ${CPP}
CFLAGS = -Wall -g -c `sdl-config --cflags` \\
-I/usr/local/include/urg/ \\
-I/home/user/urg-0.0.2/src/connection/c/
LIBS = `sdl-config --libs` -lGL -lc_connection -lc_urg
LINK = ${CPP}
LDFLAGS = -Wall -g ${LIBS} -Wl,--rpath -Wl,/usr/local/lib
all: urgui
urgui: main.o
$(LINK) $(LDFLAGS) -o urgui main.o
main.o: main.c
$(COMPILE) $(CFLAGS) main.c
clean:
rm urgui *.o

## Slide 14: Sviluppi futuri
Caratterizzazione del dispositivo (Characterization of the Hokuyo URG-04LX Laser Rangefinder for Mobile Robot Obstacle Negotiation)
Mapping 2D/3D
Self-localization / Navigazione